Таблица 1. Стандартные 8-битные микроконтроллеры Winbond.

| Наимен. | Тип ПЗУ | ПЗУ | ОЗУ | Число выводов | Объем внешней памяти | Частота, МГц | Таймер/ счетчик | Прерыв. | Спец. Функции | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PDIP | PLCC | PQFP |
| W78C32C | - | - | 256 | 32 | 64К | 40 | 3 | 6 | КМОП общего назначения | 40 | 44 | 44 |
| W78Е51В | Flash | 4К | 128 | 32 | 64К | 40 | 2 | 5/7 | Многократно программируемый;доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78Е52В | Flash | 8К | 256 | 32 | 64К | 40 | 3 | 6/8 | Многократно программируемый;доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78Е54 | Flash | 16К | 256 | 32/36 | 64К | 40 | 3 | 6/8 | Многократно программируемый;доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3 | 40 | 44 | 44 |
| W78Е58 | Flash | 32К | 256 | 32/36 | 64К | 40 | 3 | 6/8 | Многократно программируемый;доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3 | 40 | 44 | 44 |
| W78516В | Flash | 64К | 512 | 32/36 | 64К | 40 | 3 | 6/8 | Многократно программируемый; программирование системы; доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78С51D | Маск. | 4К | 128 | 32 | 64К | 40 | 2 | 5 | КМОП общего назначения | 40 | 44 | 44 |
| W78С52D | Маск. | 8К | 256 | 32 | 64К | 40 | 3 | 6 | КМОП общего назначения | 40 | 44 | 44 |
| W78С54 | Маск. | 16К | 256 | 32/36 | 64К | 40 | 3 | 6/8 | 16К масочное ПЗУ; доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78С58 | Маск. | 32К | 256 | 32/36 | 64К | 40 | 3 | 6/8 | 32К масочное ПЗУ; доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78С516 | Маск. | 64К | 512 | 32/36 | 64К | 40 | 3 | 6/8 | 64К масочное ПЗУ; доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78С801 | Маск. | 4К | 256 | 36 | 64К | 40 | 2 | 12 | Доп. порт ввода/вывода, режим пониженного потребления; прерывание от порта 1;WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78С438C | - | - | 256 | 40 | 1 М | 40 | 3 | 8 | 5 портов ввода/вывода; объем внешней памяти 1 Мб, доп. INT2, INT3 | - | 84 | 100 |

Таблица 2. 8-битные микроконтроллеры Winbond c расширенным диапазоном питания.

(WDT – сторожевой таймер).

| Наимен. | Тип ПЗУ | ПЗУ | ОЗУ | Число выводов | Объем внешней памяти | Рабочее напряжение, В | Таймер/ счетчик | Прерыв. | Спец. Функции | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PDIP | PLCC | PQFP |
| W78L32 | - | - | 256 | 32 | 64К | 1,8(5,5 | 3 | 6 | КМОП общего назначения | 40 | 44 | 44 |
| W78L51 | Маск. | 4К | 128 | 32/36 | 64К | 1,8(5,5 | 2 | 7 | Доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78L52 | Маск. | 8К | 256 | 32/36 | 64К | 1,8(5,5 | 3 | 8 | Доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78L54 | Маск. | 16К | 256 | 32/36 | 64К | 1,8(5,5 | 3 | 8 | 16К масочное ПЗУ; доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78L801 | Маск. | 4К | 256 | 36 | 64К | 1,8(5,5 | 2 | 12 | Доп. порт ввода/вывода, режим пониженного потребления по прерыванию от порта 1;WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78LE51 | Flash | 4К | 128 | 32/36 | 64К | 2,4(5,5 | 2 | 7 | Многократно программируемый; программирование системы; доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78LЕ52 | Flash | 8К | 256 | 32/36 | 64К | 2,4(5,5 | 3 | 8 | Многократно программируемый; программирование системы; доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78LЕ54 | Flash | 16К | 256 | 32/36 | 64К | 2,4(5,5 | 3 | 8 | Многократно программируемый; программирование системы; доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78LЕ58 | Flash | 32К | 256 | 32/36 | 64К | 2,4(5,5 | 3 | 8 | Многократно программируемый; программирование системы; доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78LE516 | Flash | 64К | 512 | 32/36 | 64К | 2,4(5,5 | 3 | 8 | Многократно программируемый; программирование системы; доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | 44 |
| W78LЕ812 | Flash | 8К | 256 | 36 | 64К | 2,4(5,5 | 3 | 14 | Доп. порт ввода/вывода, режим пониженного потребления по прерыванию от порта 1; WDT; асинхронный приемо-передатчик | 40 | 44 | 44 |

Таблица 3. 8-битные микроконтроллеры Winbond серии Turbo-51.

| Наименование | Тип ПЗУ | ПЗУ | ОЗУ | Число выводов | Объем внешней памяти | Частота, МГц | Таймер/ счетчик | Прерыв. | Спец. функции | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PDIP | PLCC | PQFP |
| W77C32 | - | - | 1К+256 | 36 | 64К | 40 | 3 | 12 | 4 такта/машинный цикл; двунаправленные асинхронные приемо-передатчики; регистры-указатели данных; управление состоянием ожидания; встроенная 1К SRAM; доп. порт ввода/вывода; WDT | 40 | 44 | 44 |
| W77C58 | Маск. | 32К | 1К+256 | 36 | 64К | 40 | 3 | 12 | 4 такта/машинный цикл; двунаправленные асинхронные приемо-передатчики; регистры-указатели данных; управление состоянием ожидания; встроенная 1К SRAM; доп. порт ввода/вывода; WDT | 40 | 44 | 44 |
| W77E58 | Flash | 32К | 1К+256 | 36 | 64К | 40 | 3 | 12 | 4 такта/машинный цикл; двунаправленные асинхронные приемо-передатчики; регистры-указатели данных; управление состоянием ожидания; встроенная 1К SRAM; доп. порт ввода/вывода; WDT | 40 | 44 | 44 |
| W77LЕ58 | Flash | 32К | 1К+256 | 36 | 64К | 25 | 3 | 12 | 4 такта/машинный цикл; питание 2,7(5,5 В; двунаправленные асинхронные приемо-передатчики; регистры-указатели данных; управление состоянием ожидания; встроенная 1К SRAM; доп. порт ввода/вывода; WDT | 40 | 44 | 44 |

Таблица 4. 8-битные микроконтроллеры Winbond для температур промышленного диапазона.

| Наимен. | Тип ПЗУ | ПЗУ | ОЗУ | Число выводов | Объем внешней памяти | Рабочее напряжение, В | Таймер/ счетчик | Прерыв. | Спец. Функции | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PDIP | PLCC | PQFP |
| W78IE52 | Flash | 8К | 256 | 32/36 | 64К | 2,4(5,5 | 3+WDT | 6/8 | Многократно программируемый; доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | - |
| W78IE54 | Flash | 16К | 256 | 32/36 | 64К | 2,4(5,5 | 3+WDT | 8 | Многократно программируемый; доп. порт ввода/вывода, INT2, INT3, WDT | 40 | 44 | - |
| W77IC32 | - | - | 1К+256 | 32 | 64К | 2,7(5,5 | 3 | 6 | 4 такта/машинный цикл; двунаправленные асинхронные приемо-передатчики; регистры-указатели данных; управление состоянием ожидания; встроенная 1К SRAM; доп. порт ввода/вывода; WDT | 40 | 44 | - |
| W77IE58 | Flash | 32К | 1К+256 | 32/36 | 64К | 2,7(5,5 | 3+WDT | 13 | 4 такта/машинный цикл; питание 2,7(5,5 В; двунаправленные асинхронные приемо-передатчики; регистры-указатели данных; управление состоянием ожидания; встроенная 1К SRAM; доп. порт ввода/вывода; WDT | 40 | 44 | - |

Таблица 5.

|  | Микроконтроллеры серии W741ххх |
| --- | --- |
|  | W741х20х | W741х250 | W741х260 |
| Напряжение питания, В | W741С20х: 2,2(5,5 W741Е20х: 2,4(5,5 | W741С250: 2,2(5,5 W741L250: 1,2(5,5 | W741С260: 2,2(5,5 W741E260: 2,2(5,5 W741L260: 2,2(5,5 |
| Рабочая частота | W741С20х: 4 МГц W741Е20х: 4 МГц | W741С250: 4МГц W741L250: 1 МГц | W741С260: 4МГц W741E260: 4МГц W741L260: 1МГц |
| ПЗУ | 2К(16 бит |
| ОЗУ | 128(4 бит |
| Таблица преобразования | 2К(4 бит |
| Драйвер ЖКИ | ( | 24(4 | 32(4 |
| Число выводов | 21 |
| Последовательный ввод/вывод | Да | Нет |
| Таймер | 2(8 бит |
| Сторожевой таймер (Watchdog) | 14/18 бит |
| Тип задающего генератора | Кварц/Керамика/RC-цепь | Двойное тактирование |
| Набор команд | 118 | 116 | 118 |
| Цикл команды | До 1 мкс |
| Корпус | DIP 18/20/28 SOP 18/28, квадрат | QFP 64, квадрат | QFP 80, квадрат |